КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

по компетенции

МАЛЯРНОЕ ДЕЛО

Категория «Студенты»

2022

Содержание

- Описание компетенции

1.1Актуальность компетенции

Окружающая среда только серого, черного или белого цвета воздействует удручающе. Голубое небо, зеленая трава, разноцветные цветы в окружающей природе создают приятные ощущения. Привнести краски в жизнь человека, сочетая их с применением различных материалов и самых разных возможностей отделки – это и есть профессиональный мир маляра. Главная работа маляра – это, конечно, окраска стен, оклейка их обоями, шпатлевание. Но маляру высокой квалификации приходится выполнять и гораздо более сложную и разнообразную работу: художественную отделку стен и потолков, росписи различных поверхностей, составление сложных колеров. Маляр знает, как комбинируются цвета, как воздействуют графика, картины, шрифты на общем интерьере. В красках, наносимых на стены, двери, табло, машины, фасады и т.д., находят воплощение ваши идеи. Работа маляра часто начинается с карандаша и красок.

Малярные работы – это комплекс технологических операций, предназначенных для решения защитных, санитарно-гигиенических и архитектурно-декоративных (эстетических) функций.

Малярные работы отличаются не только разнообразием материалов и способов их применения, но и тщательностью выполнения многочисленных операций, определяющих качество окрасочного слоя.

Профессия маляра сочетает в себе образное видение художника и физическую выносливость рабочего, требует технической грамотности, знания технологии и свойств окрашивающих материалов.

- Описание компетенции

  - Ссылка на образовательный и/или профессиональный стандарт (конкретные стандарты)

Студенты

ФГОС СПО по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ (утв. приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 г. №746 (ред. от 17.03.2015)

ФГОС СПО по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. №1545)

  - Требования к квалификации

Студенты

Знания, умения, профессиональные компетенции по соответствующим ФГОС СПО: знать: - требования инструкций и регламентов по организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов; - технологическую последовательность выполнения подготовки поверхностей; нанесения на поверхность малярных и декоративных составов; декоративно-художественной отделки поверхностей; ремонта малярных и декоративных покрытий; уметь: - организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения малярных и декоративно-художественных работ в соответствии с инструкциями и регламентами; - пользоваться установленной технической документацией; - выполнять подготовительные работы; осуществлять производство работ по шпатлеванию, окрашиванию поверхностей различными составами, оклеиванию поверхностей различными материалами, выполнению декоративно-художественной отделки стен; иметь практический опыт: - в выполнении подготовительных работ под малярные и декоративные отделки в соответствие с заданием и требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды; - окрашивания поверхностей водными малярными составами, с использованием необходимых инструментов, приспособлений; - оклеивания поверхностей обоями; - выполнения декоративно-художественных отделок архитектурно- конструктивных элементов различными способами

Модуль1 Выполнить декоративно-художественную отделку поверхности по заданным размерам.

| Студент | Модуль 1. Декоративно художественная отделка поверхности | Один день, 2,0 часа | Выполнение разметки рабочей поверхности; выполнение окраски рабочей поверхности; отделка поверхности жидкими обоями; выполнение эмблемы от руки акриловым составом |
| --- | --- | --- | --- |
| Общее время выполнения конкурсного задания: 2 часа |

2.3.2 Последовательность выполнения задания для категории «Студент»

Работа производится  на  мольбертах!

(Предварительно подготовить, обработать и окрасить поверхность планшета в белый цвет, размер двухъярусного планшета с размерами  900мм х 900мм и  500/350мм х900 мм (крепятся один на другой с помощью саморезов, шляпки саморезов не должны торчать из планшета, далее они  зашпаклёвываются)

+     =

Жидкие обои замачиваются в белом цвете за 24часа до соревнования и выдаются в готовом виде участнику. ( Колер, минеральную крошку участник добавляет во время соревнования САМОСТОЯТЕЛЬНО!!!)

Модуль 1. Декоративно-художественная отделка поверхности

1.1. Окраска рабочей поверхности

Подготовить окрасочный состав к работе, заколеровать. Выполнить окраску левой части рабочей поверхности.

Цвет окрашиваемой поверхности, необходимое количество слоев, участник определяет самостоятельно.

*На окрашенной поверхности не должно быть пропусков, потеков и прочих дефектов.

*Оценивается оригинальность цветового решения, сочетаемость цвета в общей гамме цветов, используемых в задании.

1.2.  Разметка поверхности

Выполнить разметку рабочей поверхности в соответствии с чертежом, соблюдая заданные размеры.

1.3. Окраска торцевых  частей  рабочей поверхности

Выполнить окраску торцевой части рабочей поверхности по периметру планшета.

*Цвет окрашиваемой поверхности участник определяет самостоятельно. Оценивается сочетаемость цвета в общей гамме цветов, используемых в задании.

1.4. Отделка поверхности жидкими обоями (шелковая штукатурка)

Произвести колеровку жидких обоев в нужные цвета.

Нанести на поверхность жидкие обои и равномерно распределить по поверхности в соответствии с рисунком и разметкой.

*Колеровку жидких обоев участник выполняет самостоятельно, соблюдая цветовую гамму, указанную на рисунке (желтый, зеленый, синий). Границы между цветами должны быть четкими, соответствовать заданным размерам.

*В процессе выполнения работ малярный скотч не применять.

1.5.Окраска торца поверхности, отделанной жидкими обоями

Подготовить окрасочный состав к работе, заколеровать. Окрасить торец поверхности отделанной жидкими обоями.

*Окраска выполняется от руки (малярный скотч не применять).

*Цвет колера участник определяет самостоятельно. Границы окрашенной поверхности торца должны быть четкими, краска нанесена равномерно.  Оценивается сочетаемость цветов и общее впечатление.

1.6. Декоративная отделка  окрашенной поверхности в ручную (эмблема 400x400) акриловым составом

Выполнить колеровку окрасочного состава. Правильно расположить выполнить эмблему на окрашенной поверхности. Нанести, соблюдая технологию акриловый состав.

*Цвет рисунка участник определяет самостоятельно. Контуры рисунка должны быть четкими, краска нанесена равномерно.  Оценивается сочетаемость цветов и общее впечатление. .

Последовательность выполнения работ в задании можно менять

2.5.2 Критерии оценки выполнения задания для категории «Студент»

| Наименование модуля | Задание | Максимальный балл |
| --- | --- | --- |
| 1. Модуль Декоративно-художественная отделка поверхности | Выполнить разметку рабочей поверхности (в соответствии с чертежом). Подготовить окрасочный состав к работе, заколеровать. Окрасить рабочую поверхность заколерованным составом на водной основе. Выполнить отделку: - поверхности жидкими обоями; - выполнить эмблему от руки | 50 |
| ИТОГО | 50 |

Модуль 1. Декоративно-художественная отделка поверхности.

| Задание | № | Наименование критерия | Максимальные баллы | Объективная оценка (баллы) | Субъективная оценка (баллы)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнить разметку рабочей поверхности (в соответствии с чертежом). Подготовить окрасочный состав к работе, заколеровать. Окрасить рабочую поверхность заколерованным составом на водной основе. Выполнить отделку: - поверхности жидкими обоями; -выполнить эмблему от руки. |  | Организация работы | 7 | 7 |  |
|  |  | Соблюдение техники безопасности: | 5 | 5 |  |
|  |  | Отсутствие нарушений в работе с электроприборами | 2 | 2 |  |
|  |  | Отсутствие нарушений в работе с инструментами и оборудованием | 2 | 2 |  |
|  |  | Наличие спецодежды и правильное использование средств индивидуальной защиты | 1 | 1 |  |
|  |  | Организация и соблюдение эргономики и порядка рабочего места: | 3 | 3 |  |
|  |  | Поддержание эргономики рабочего места | 2 | 2 |  |
|  |  | Чистота инструмента и оборудования во время процесса и по завершению | 1 | 1 |  |
|  |  | Окраска рабочей поверхности | 6 | 6 |  |
|  |  | Технология окраски поверхности соблюдена. Поверхность равномерно окрашена, отсутствуют пробелы, подтеки краски. Нет следов грязи | 6 | 6 |  |
|  |  | Отделка поверхности жидкими обоями | 10 | 10 |  |
|  |  | Технология нанесения жидких обоев соблюдена. Участник заколеровал жидкие обои в соответствии с заданием, колер подобран правильно | 2 | 2 |  |
|  |  | Заданные размеры нанесения на поверхность жидких обоев соблюдены | 4 | 4 |  |
|  |  | Жидкие обои нанесены равномерно, без пропусков, без затекания, на поверхности нет грязи. Границы между стыков четкие, ровные | 4 | 4 |  |
|  |  | Окраска торца поверхности, отделанной жидкими обоями с левой стороны | 5 | 5 |  |
|  |  | Поверхность торца равномерно окрашена, границы окраски четкие. Цветовая гамма, выбранная участником, оправдана с точки зрения сочетаемости цветов | 5 | 5 |  |
|  |  | Декоративная отделка поверхности , выполнении эмблемы от руки | 10 | 10 |  |
|  |  | Технология нанесения рисунка от руки соблюдена | 2 | 2 |  |
|  |  | Отделка поверхности произведена качественно; контуры рисунка четкие: краска нанесена равномерно, отсутствуют подтеки | 4 | 4 |  |
|  |  | Цветовая гамма, выбранная участником соблюдена точки зрения цветов эмблемы | 4 | 4 |  |
|  |  | Окраска торцевых частей рабочей поверхности с 3-ех сторон. | 6 | 6 |  |
|  |  | 1 сторона слева: окрашено равномерно, без пропусков; сочетаемость цвета в общей гамме цветов, используемых в задании | 2 | 2 |  |
|  |  | 2 сторона сверху: окрашено равномерно, без пропусков; сочетаемость цвета в общей гамме цветов, используемых в задании | 2 | 2 |  |
|  |  | 3 сторона справа: окрашено равномерно, без пропусков; сочетаемость цвета в общей гамме цветов, используемых в задании | 2 | 2 |  |
|  |  | Субъективная оценка | 5 |  | 5 |
|  |  | Общее впечатление от модуля. | 5 |  | 5 |
| ИТОГО: 50 баллов |

3.2. Студенты

| ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО УЧАСТНИКА |
| --- |
| Оборудование, инструменты, ПО, мебель |
| № | Наименование | Фото оборудования или инструмента, или мебели | Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед. измерения | Кол-во |
| 1 | Планшет (заготовка), подготовленный к работе |  | размер 900х900, материал размер 500/350мм х 900мм,. Две части соединить между собой (приклеить) | шт | 1 |
| 2 | Шурупы для прикручивания заготовок к планшету |  | 25мм | шт | 10 |
| 3 | Шурупы для прикручивания заготовок к планшету |  | 50мм | шт | 10 |
| 4 | Мольберт Лира |  | Для установки планшетов | шт | 1 |
| 5 | Табурет или стул жёсткий для участника |  | для участника | шт | 1 |
| 6 | Стол для малярных работ |  | для участника, организация рабочего места, для колеровки красок | шт | 1 |
| 7 | Удлинитель |  | 7м,3розетки | шт | 1 |
| 8 | Фен строительный |  | для сушки поверхностей Мощность, Вт 1250-1750 | шт | 1 |
| 9 | Совок |  | для уборки мусора | шт | 1 |
| 10 | Корзина |  | для уборки мусора | шт | 1 |
| 11 | Швабра-щетка с жёсткой ручкой |  | ля уборки мусора | шт | 1 |
| 12 | Валик малярный с ручкой |  | d=6мм, с коротким ворсом 50-60мм | шт | 2 |
| 13 | Валик малярный без ручки (сьемный) |  | d=6мм, с коротким ворсом 50-60мм | шт | 2 |
| 14 | Емкость для малярных составов |  | 0,5литра http://www.220-volt.ru/catalog/emkosti-dlja-maljarnyh-rabot/ | шт | 3 |
| 15 | Емкость для малярных составов |  | 1литрhttp://www.220-volt.ru/catalog/emkosti-dlja-maljarnyh-rabot/ | шт | 4 |
| 16 | Емкость для малярных составов |  | 0,5 литра с крышкой http://www.220-volt.ru/catalog/emkosti-dlja-maljarnyh-rabot/ | шт | 3 |
| 17 | Кисть художественная синтетическая №18 |  | Для отводки | шт | 1 |
| 18 | Кисть художественная №26 |  | Для отводки | шт | 1 |
| 19 | Кисть – ручник плоский |  | – 50 мм, https://www.newe.ru/catalog/cat570.sht ml |  |  |
| 20 | Шпатель металлический |  | – 100 мм, https://www.newe.ru/catalog/cat541.sht ml |  |  |
| 21 | Строительный нож |  | с выдвигающимся лезвием и запасными лезвиями https://www.newe.ru/catalog/cat547.sht ml | шт | 1 |
| 22 | Кельма фигурная |  | для жидких обоев | шт | 1 |
| 23 | Шпатель пластиковый |  | для жидких обоев | шт | 1 |
| 24 | Ванночка (кюветка) малая |  | http://www.220- volt.ru/catalog/emkosti-dlja-maljarnyh- rabot/ | шт | 1 |
| 25 | Ванночка (кюветка) средняя |  | http://www.220- volt.ru/catalog/emkosti-dlja-maljarnyh- rabot/ | шт | 1 |
| 26 | Линейка прозрачная пластиковая с держателем |  | размер 50-70 см | шт | 1 |
| 27 | Карандаш малярный |  | https://www.newe.ru/catalog/cat231.sht ml | шт | 1 |
| 28 | Рулетка |  | 3метра | шт | 1 |
| 29 | Ластик |  |  | шт | 1 |
| 30 | Ведро пластмассовое 12л |  | Для чистой воды | шт | 1 |
| 31 | Ведро пластмассовое 20л |  | Для разведения жидких обоев | шт | 3/20 |
| РАСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛЫ НА 1 УЧАСТНИКА |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
| № | Наименование | Фото оборудования или инструмента, или мебели | Технические характеристики | Ед. измерения | Кол-во |
| 1 | Грунтовка |  | акриловая глубокого проникновения, канистра 10 л | шт | 1/2 |
| 2 | Шпаклевка финишная готовая Шитрок - ведро 3,5л |  | Шпаклевка готовая к применению | шт | 1 |
| 3 | Акриловая белая краска на водной основе |  | 2,5 кг, для подготовки планшетов к выполнению конкурсного задания | шт | 1 |
| 4 | Шлифовальная бумага |  | лист формата А4 | лист | 1 |
| 5 | Дисперсионный краситель желтый |  | миксоль или пуфамикс –большой | шт | 1/5 |
| 6 | Дисперсионный краситель синий |  | миксоль или пуфамикс –большой | шт | 1/5 |
| 7 | Дисперсионный краситель красный |  | миксоль или пуфамикс – большой | шт | 1/5 |
| 8 | Дисперсионный краситель желтый |  | миксоль или пуфамикс – 100 гр(малый) | шт | 1 |
| 9 | Дисперсионный краситель синий |  | миксоль или пуфамикс – 100 гр(малый) | шт | 1 |
| 10 | Дисперсионный краситель красный |  | миксоль или пуфамикс – 100 гр (малый) | шт | 1 |
| 11 | Акриловая белая краска на водной основе |  | 2,5 кг, для выполнения конкурсного задания | шт | 1 |
| 12 | Малярный скотч |  | 50м | шт | 1 |
| 15 | Ткань вафельная – |  | Упаковка 10м,для уборки и вытирания рук | уп | 1 |
| 16 | Салфетки влажные |  | Для вытирания рук | уп | 1 |
| 17 | Жидкие обои (шелковая штукатурка) |  | Для декоративной отделки | шт | 1/2 |
| 18 | Минеральная крошка для жидких обоев |  | Синяя, добавляется в жидкие обои | шт | 1 |
| 19 | Минеральная крошка для жидких обоев |  | Зеленая, добавляется в жидкие обои | шт | 1 |
| 20 | Минеральная крошка для жидких обоев |  | Светло-оранжевая, добавляется в жидкие обои | шт | 1 |
| 21 | Пакеты мусорные |  | Для закрытия ванночек | шт | 1 |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ (при необходимости) |
| № | Наименование | Фото оборудования или инструмента, или мебели | тех. характеристики оборудования и ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед.измерения | Кол-во |
| 1 | Строительный уровень |  | 1 м. https://www.newe.ru/catalog/cat301.sh tml | шт | 1 |
| 2 | Перчатки тканевые |  | Защита рук | шт | 1 |
| 3 | Перчатки резиновые |  | Защита рук | шт | 1 |
| 4 | Спец одежда |  | Защита одежды и профессиональный вид | шт | 1 |
| 5 | Головной убор |  | Для защиты волос | шт | 1 |
| 6 | Обувь |  | Кроссовки или обувь на сплошной подошве (без каблуков) | шт | 1 |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА ПЛОЩАДКЕ |
| нет |
| ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (при необходимости) |
| Оборудование ,мебель |
| № | Наименование | Фото оборудования или инструмента, или мебели | Технические характеристики и ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед | Кол-во |
| 1 | Стол |  | http://www.interca.ru/catalog/item/?gr oup=2672,880х880х760 | шт | 1/5 |
| 2 | Стул |  | http://karkasmebel.ru/katalog_mebeli/ ofisnye_kresla_dlja_personala/stulja | шт | 1 |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 Эксперта (при необходимости) |
| Расходные материалы |
| № | Наименование | Фото оборудования или инструмента, или мебели | Технические характеристики | Ед | Кол-во |
| 1 | Бумага А4 |  | На усмотрение организатора | уп | 1 |
| 2 | Ручка шариковая |  | На усмотрение организатора | уп | 1 |
| 3 | Блокнот |  | На усмотрение организатора | шт | 1 |
| 4 | Перчатки тканевые |  | Защита рук | шт | 2 |
| 5 | Перчатки резиновые |  | Защита рук | щт | 2 |
| ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПЛОЩАДКИ (при необходимости) |
| Дополнительное оборудование, средства индивидуальной защиты |
| № | Наименование | Фото оборудования или инструмента, или мебели | тех. характеристики дополнительного оборудования и средств индивидуальной защиты и ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед. измерения | Кол-во |
| 1 | Часы электронные |  | На усмотрение организатора | шт | 1 |
| 2 | Ноутбук |  | На усмотрение организатора | шт | 1 |
| 3 | Принтер |  | ч/б лазерная печать, до 22 стр/мин,макс. формат печати A4 | шт | 1 |
| КОМНАТА УЧАСТНИКОВ (при необходимости) |
| Оборудование, мебель, расходные материалы (при необходимости) |
| 1 | Вешалка |  | http://karkasmebel.ru/katalog_mebeli/ veshalki_dlja_ofisa/m- | шт | 5 |
| 2 | Стол переговорный |  | http://www.interca.ru/catalog/item/?gr oup=2672,880х880х760 | шт | 1 |
| 3 | Стул |  | http://karkasmebel.ru/katalog_mebeli/ ofisnye_kresla_dlja_personala/stulja | шт | 1 |
| 4 | Кулер для питьевой воды |  | На усмотрение организатора | шт | 1 |
| 5 | Ячейки для хранения личных вещей |  | На усмотрение организатора | шт | 1 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛОЩАДКЕ/КОММЕНТАРИИ |
| Количество точек электропитания и их характеристики, количество точек интернета и требования к нему, количество точек воды и требования (горячая, холодная) |
| № | Наименование | Фото оборудования или инструмента, или мебели | Тех. характеристики | Ед. измерения | Кол-во |
| 1. | Аптечка первой медицинской помощи |  |  | шт | 1 |
| 2. | Водоснабжение – кран со шлангом 10 м на расстоянии не более 10-15 м от места проведения конкурса. |  | Набор воды для разведения красок, чистоты инструмента, рук (для всех участников) | шт | 1 |
| 3. | Розетка у каждого рабочего места |  | Для подключения фена | шт | 1 |
| 4 | Огнетушитель порошковый |  | Класс В - 55 В Класс А - 2 А | шт | 2 |

  - Схемы оснащения рабочих мест с учетом основных нозологий

4.1. Минимальные требования к оснащению рабочих мест с учетом основных нозологий.

|  | Площадь м.кв | Ширина прохода между рабочим и местами, м | Специализированное оборудование, количество.* |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочее место участника с нарушением слуха | Не менее 4м | Не ближе 1,5 метров | Наличие сурдопереводчика или Коммуникативной системы |
| Рабочее место участника с нарушением зрения | Не менее 4м | Не ближе 1,5 метров | Специально оборудования не требуется |
| Рабочее место участника с нарушением ОДА | Не менее 4м | Не ближе 1,5 метров | Специально оборудования не требуется |
| Рабочее место участника с соматическими заболеваниями | Не менее 4м | Не ближе 1,5 метров | Специально оборудования не требуется |
| Рабочее место участника с ментальными нарушениями | Не менее 4м | Не ближе 1,5 метров | Специально оборудования не требуется |

5. Схема застройки соревновательной площадки

5.1. Графическое изображение рабочего места с учетом основных нозологий

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- До начала работы участник должен:

- надеть спецодежду и головной убор, подготовить средства индивидуальной защиты;

- подготовить рабочее место, разместить разрешенный к использованию инструмент и расходные материалы по своему усмотрению;

- произвести настройку оборудования.

2 К самостоятельной работе допускаются участники после прохождения инструктажа на рабочем месте. Перед началом соревнований независимый эксперт (Эксперт) Национального чемпионата проводит инструктаж для участников по охране труда и технике безопасности на рабочем месте, а также по работе на оборудовании с обязательной росписью в протоколах.

3 Участнику запрещается приступать к выполнению конкурсного задания при обнаружении неисправности инструмента или оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить Эксперту и до устранения неполадок к конкурсному заданию не приступать.

4 В процессе выполнения конкурсного задания на площадке соревнований, участник обязан:

- четко соблюдать инструкции по охране труда и технике безопасности;

- не выходить за пределы площадки соревнований;

- использовать только инструмент и оборудование, разрешенные для выполнения конкурсного задания;

- рабочий инструмент располагать таким образом, чтобы исключалась возможность его скатывания и падения;

- выполнять конкурсные задания только исправным инструментом;

- при	неисправности	инструмента	и	оборудования прекратить выполнение конкурсного задания и сообщить об этом Эксперту;

- следить за безопасным состоянием своего рабочего места;

- содержать в порядке и чистоте рабочее место, инструменты, приспособления;

- содержать в чистоте спецодежду;

- по назначению использовать средства индивидуальной защиты.

5 При работе с жидкими обоями участник обязан:

- использовать резиновые перчатки.

- работать шпателями, гладилками из пластика (оргстекла).

6 Работать строительным феном следует максимально осторожно, и во время его использования он не должен оставаться без присмотра.

7 Перед тем, как приступить к работе следует выполнить ряд действий:

- надеть тканевые перчатки;

- длинные волосы убрать под головной убор, во избежание их случайного попадания под струю горячего воздуха;

- на спецодежде не должно быть пятен от легковоспламеняющихся веществ;

- исключить нахождение поблизости всех воспламеняющихся предметов.

8 Во время эксплуатации фена нужно выполнять следующие рекомендации:

- горячий фен не следует класть горизонтально, устанавливать только вертикальным образом (должна быть предусмотрена подходящая конструкция фена);

- не подвергать фен механическим ударам, не допускать падений;

- не следует поворачивать голову таким образом, чтобы пары, источаемые во время работы, попадали на лицо;

- работать электроинструментом следует не на одном уровне с головой человека;

- не рекомендуется при работе с техническим феном держать его под углом 90 градусов к поверхности;

- необходимо направлять фен под небольшим углом, чтобы снизить поток отражаемого от поверхности горячего воздуха;

- не рекомендуется при работе с техническим феном подносить его близко к поверхности. Расстояние от сопла фена до рабочей поверхности должно быть не менее 10 сантиметров (в противном случае двигатель фена может перегреться, и прибор выйдет из строя);

- поступление воздуха через специальные воздухозаборники должно быть всегда открытым;

- при неожиданном отключении электроэнергии нужно сразу же вытащить вилку шнура фена из розетки.

9 Категорически запрещается использовать технический фен в местах, где на него может попасть вода. Последствия от пренебрежения этим правилом техники безопасности могут быть очень тяжёлыми.

10 Запрещается использовать технический фен не по назначению.

11 После того, как работы с прибором будут закончены, следует придерживаться следующих правил:

- не трогать обрабатываемые поверхности сразу после окончания работ, температура в этот момент очень высока.

- убирать и упаковывать технический фен можно только после того, как он и все его элементы полностью остыли.

12 О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая немедленно должен известить эксперта.

13 Участник соревнования должен знать местонахождения медицинской аптечки, правильно пользоваться медикаментами; знать инструкцию по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим и уметь оказать медицинскую помощь.

14 Участник соревнования должен знать месторасположение первичных средств пожаротушения и уметь ими пользоваться.

15 Работа на конкурсной площадке разрешается исключительно в присутствии эксперта.

16 За площадкой при необходимости может находится сурдопереводчик, тифлопереводчик, психолог.

17 Запрещается присутствие на конкурсной площадке посторонних лиц.

18 По окончании работы участник обязан:

- отключить  оборудование от сети;

- вымыть инструмент в проточной воде и убрать в специально предназначенное для хранений место;

- привести в порядок рабочее место;

- доложить эксперту об окончании работы.

Подготовить инструмент и оборудование разрешенное к самостоятельной работе.

Участнику запрещается приступать к выполнению конкурсного задания при обнаружении неисправности инструмента или оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить Эксперту и до устранения неполадок к конкурсному заданию не приступать.

При выполнении конкурсных заданий участнику необходимо соблюдать требования безопасности при использовании инструмента и оборудования